## Slide 1
2
+ 3
2
 2
3
La `operación unitaria química´

## Slide 2: Metodología general para el diseño de reactores químicos
El modelo de diseño puede resumirse en un diagrama de flujo de información con las `relaciones de diseño´ fundamentales, junto a los diferentes tipos de `variables´ y los datos necesarios para la simulación:
El procedimiento más general para el `cálculo de los reactores químicos´, a partir de la resolución simultánea de la cinética y los balances de materia y energía, consiste en representar v (Co,x,T) en forma de diagramas v‑x‑T (con v como parámetro y Co fijo); sobre dicho diagrama pueden trazarse las líneas de operación del régimen térmico T (To,x,q), y con la pauta de temperatura resultante se obtiene la relación entre la velocidad y la conversión a lo largo de la reacción v (Co,x).
El tiempo de residencia (o la velocidad espacial) en el reactor se obtienen representando Co/v vs. x, y utilizando la ecuación de diseño correspondiente  (Co,x,v) (para el reactor discontinuo, un tanque continuo agitado, o uno de flujo tubular):  (Co,x).

## Slide 3
Se desea llevar a cabo el proceso en disolución acuosa diluida: A = R que se ajusta a una cinética reversible y exotérmica de primer orden: v = -CA/t = k1 CA - k2 CR k1 = 3,1·107 · e - 5850/T k2 = 1,7·1018·e -14900/T
Curvas isocinéticas: x = [k1(T)-v/CoA]/[k1(T)+k2(T)]
v = f (CoA, x, T) 
      Modelo cinético
Ejemplo:
Hoja de cálculo
CoA = 1 mol/l

## Slide 4
La temperatura de la alimentación es: To = 20ºC y se desea lograr una conversión en el reactor del 80%: T = To + (q -∆Hr x)/Cp,mrl Hr = -20 kcal/mol Cp = 1 kcal/lºC
a) Reactor de mezcla completa:
  El punto final de operación debe
  coincidir con el lugar geométrico de
  velocidades máximas: vmax
b) Reactores de flujo de pistón:
  La línea de operación se obtiene
  buscando una velocidad media en el
  reactor (adiabático) que haga mínimo
  el tiempo de residencia: min
El calor intercambiado en cada caso
se deduce del balance de energía:
q = Hr·x + Cp,mrl (T-To) a) q = +26,0 kcal/molA b) q = +34,0 kcal/molA
a
b

## Slide 5
La relación entre la velocidad y la conversión a lo largo del reactor viene dada por: v = CoA [ k1 (1-x) - k2 x ]
  A) Régimen isotérmico (T = 62ºC) reactor de mezcla completa:  = CoA·x / v = 8,3 min
  B) Régimen adiabático (To = 54ºC) reactor de flujo de pistón:  = CoA  x / v = 2,6 min
Vo = 1 m3/min
Vr = 8,3 m3
q = +26 Mcal/min
20ºC
62ºC
x = 0,80
x = 0,80
Vo = 1 m3/min
20ºC
54ºC
70ºC
q = +34 Mcal/min
Vr = 2,6 m3

## Slide 6
Análisis de la estabilidad del `reactor de mezcla completa no isotérmico´
  Una vez dimensionado el reactor, los puntos de estado estacionario resultan de los balances:
  (1) v (x,T) = CoA· x / 
  (2) x = Cp,mrl (T-To) / (q/xf -Hr)
  con: CoA = 1 mol/l,  = 8,3 min y q = 26 kcal/molA
  Puede observarse que el régimen estacionario es estable en estas condiciones operativas
Reactor de flujo de pistón `con recirculación´:  = (R+1)· x/v xo = R·xf /(R+1)
        Permite un mejor control del proceso, a costa de mayor trasiego, energía y tamaño del reactor
20ºC
62ºC
62ºC
xf = 0,80
Vo = 1 m3/min
Vr =3,5 m3
q = +42 Mcal/min
qr = -16 Mcal/min
R=1
Xo=
0,40